| Copyright © 2007 MEGUNA. Все права защищены |  | Meguna ® Company www.meguna.ru |
| --- | --- | --- |
| Инструкция по эксплуатации Изучите эту инструкцию по эксплуатации и сохраните ее для справок Назначение Иммобилайзер Сфинкс 1.7m (С1.7m) – высокоэффективное средство защиты автомобиля от угона. Сфинкс 1.7m имеет понятный для пользователя принцип управления и за счет наличия в своей конструкции датчика ускорения с программируемой чувствительностью фирмы Analog Devices самый совершенный на сегодняшний день алгоритм блокировки двигателя с имитацией неисправности. Сфинкс 1.7m может использоваться как самостоятельно, так и в составе любого охранного комплекса. Принцип действия При несанкционированном запуске (С1.7m находится в режиме охраны) двигатель будет работать сколь угодно долго на неподвижной машине. После попытки тронуться с места загорятся стоп-сигналы автомобиля, и иммобилайзер заблокирует двигатель. В С1.7m используются две независимые блокировки двигателя – нормально замкнутая (НЗ) и нормально разомкнутая (НР), имеющих разный алгоритм действия: после того, как С1.7m заглушит двигатель, НЗ блокировка снимается через 5 секунд независимо от положения ключа зажигания, что обеспечивает невозможность нахождения блокируемой цепи; НР блокировка блокирует двигатель до выключения зажигания либо снятия С1.7m с охраны. В течение 5-ти секунд после глушения двигателя снять с охраны иммобилайзер С1.7m невозможно! Технические характеристики Напряжение питания 7 − 20 V Ток потребления 2 mA Ток выхода к реле блокировки не более 0,7 A Максимальная мощность ламп стоп-сигнала 120 W Рабочие температуры − 400 … + 1050С |

|  |  | Meguna ® Company www.meguna.ru |
| --- | --- | --- |
| Постановка С1.7m в режим охраны С1.7m ставится в режим охраны автоматически через 10 секунд после выключения зажигания. При этом прозвучит короткий звуковой сигнал, подтверждая, что система вошла в режим охраны. Снятие С1.7m с охраны Для снятия С1.7m с охраны необходимо до или после включения зажигания до начала движения автомобиля нажать на педаль тормоза (подать "+" на белый провод или "–" на синий провод иммобилайзера (см. схему подключения)) и затем не отпуская ее коснуться рукой сенсора, пока не прозвучит 2 коротких звуковых сигнала, подтверждающих снятие С1.7m с охраны. Если снятие с охраны производится до включения зажигания, то зажигание необходимо включить не позже чем через 10 секунд после снятия с охраны. Иначе С1.7m автоматически переходит в режим охраны, о чем оповестит короткий звуковой сигнал. В С1.7m применена защита от попыток угонщика разблокировать иммобилайзер. После 3-х попыток угона (3 раза сработали блокировки двигателя) снять с охраны С1.7m можно будет только через 4 минуты при условии выключенного зажигания. Если в течение 4-х минут включалось зажигание, снималась клемма с аккумулятора, то отсчет 4-х минутного интервала времени начинается сначала. Технический режим (режим "VALET") Если Вы оставляете автомобиль на СТО, введите иммобилайзер С1.7m в технический режим работы (в этом режиме С1.7m не будет блокировать двигатель). Вход в технический режим Снять С1.7m с охраны. При включенном зажигании удерживать педаль тормоза и сенсор в течение 10-ти секунд, пока не прозвучит 4 коротких звуковых сигнала, подтверждающих вход в технический режим. При отключении аккумулятора автомобиля технический режим сохраняется. Выход из технического режима Снять С1.7m с охраны (нажать на педаль тормоза и затем не отпуская ее коснуться рукой сенсора, пока не прозвучит 2 коротких звуковых сигнала). Защита от насильственного угона – Anti-Hi-Jack Иммобилайзер поддерживает пассивный тип режима Anti-Hi-Jack – автоматическая активизация режима при открытии или закрытии водительской двери автомобиля. Суть алгоритма работы режима Anti-Hi-Jack заключается в следующем: После открытия или закрытия водительской двери при включенном зажигании и снятом С1.7m с охраны активизируется режим Anti-Hi-Jack, о чем оповестит короткий звуковой сигнал сразу после начала движения. Через 10 секунд после начала движения начнут мигать стоп-сигналы, и одновременно будет происходить периодическая кратковременная блокировка двигателя с постепенным увеличением времени глушения. Примерно через 10 секунд после начала этого процесса иммобилайзер окончательно заглушит двигатель: НЗ реле заблокирует двигатель на 5 секунд, НР реле – до выключения зажигания или снятия с охраны. Если при программировании выбран жесткий тип блокировки (H-type), то через 20 секунд после начала движения двигатель заблокируется без предварительного кратковременного глушения. Режим Anti-Hi-Jack выключается снятием с охраны С1.7m в любой момент до либо через 5 секунд после окончательной остановки двигателя. Программирование иммобилайзера (рекомендуется выполнять специалистам) Сфинкс 1.7m позволяет путем программирования изменить чувствительность датчика ускорения (по нему иммобилайзер определяет момент начала движения автомобиля) и выбрать режим блокировки двигателя при Anti-Hi-Jack: безопасный тип (S-type) – периодическая кратковременная блокировка двигателя с постепенным увеличением времени глушения; жесткий тип (H-type) – С1.7m через 20 секунд после начала движения заблокирует двигатель без предварительного кратковременного глушения. Для реле НЗ и НР можно задать различные режимы срабатывания блокировки (S или H-type). |

|  |  | Meguna ® Company www.meguna.ru |
| --- | --- | --- |
| Программирование выполняется следующим образом: Программирование чувствительности датчика ускорения выполняется при закрытой водительской двери («обрыв» или «+» на фиолетовом проводе); программирование типа блокировки – при открытой двери («корпус» на фиолетовом проводе). Далее выполняемые действия аналогичны. Снять С1.7m с охраны. При включенном зажигании нажать на педаль тормоза и не отпуская ее коснуться рукой сенсора. Удерживать сенсор и педаль тормоза до тех пор, пока не прозвучит (см. рисунок): – 1, 2 или 3 длинных звуковых сигнала, соответствующих необходимой чувствительности; – 1, 2, 3 или 4 длинных звуковых сигнала, соответствующих необходимому типу блокировки. После выполнения этих действий прозвучит короткий звуковой сигнал постановки С1.7m на охрану. Установка и подключение С1.7m СФИНКС 1.7m может устанавливаться в любом подходящем месте, исключающем попадание влаги, воздействие высоких температур и т.д. Рекомендуется располагать С1.7m в горизонтальной плоскости в соответствии со стрелкой (изображена на корпусе С1.7m), указывающей направление движения автомобиля. Красный (0,5 mm2) – + 12V DС Черный (0,5 mm2) – корпус (–) Желтый – зажигание (+) Этот провод подсоединяется к проводу от замка зажигания, на котором имеется + 12V при ключе зажигания в положении "ВКЛ" и напряжение 0V при ключе зажигания в положении "ВЫКЛ". Синий – выключатель педали тормоза (–) Белый – выключатель педали тормоза (+) Применение синего или белого провода определяется конкретным вариантом управления С1.7m (способ управления − нажать на тормоз (т.е. белый провод подключен к выключателю педали тормоза) и коснуться сенсора − лишь один из возможных вариантов). Оранжевый (0,5 mm2) – выход (+) к лампам стоп-сигнала (Pmax =120 W) Черный – сенсор Подключается к винту или небольшому металлическому элементу салона автомобиля, не имеющих контакта с корпусом автомобиля. Фиолетовый – вход от концевика водительской двери Подключается по любому представленному варианту (вариант 1 или 2). Коричневый – выход (–) к нормально замкнутому реле блокировки (НЗ реле) Серый – выход (–) к нормально разомкнутому реле блокировки (НР реле) |

# Text boxes

фиолетовый

серый

™

Сверхмалые габариты, позволяющие спрятать Сфинкс 1.7m даже в жгуте проводов.

Уникальный алгоритм имитации неисправности двигателя.

Отсутствие индикатора работы иммобилайзера, создающее трудности для его обнаружения; две независимые блокировки двигателя (НЗ и НР).

Только правильные действия по снятию с охраны С1.7m подтверждаются звуковым сигналом.

Технический режим "VALET". Самокалибрующийся сенсор.

Защита от попыток угонщика разблокировать иммобилайзер.

Эффективная защита от насильственного угона автомобиля – режим Anti-Hi-Jack (реализован безопасный алгоритм остановки автомобиля).

Программируемый тип блокировки в режиме Anti-Hi-Jack, адаптация к любому автомобилю.

Расширенные возможности инсталляции.

Исключительная надежность иммобилайзера обеспечивается самой передовой элементной базой на основе микроконтроллера фирмы MicroCHIP® и современной SMD–технологией производства. Срок гарантии – 3 года с момента приобретения устройства.

model No. СФИНКС™ 1.7m

Иммобилайзер

к управляемой

цепи

+12 V

НР

+12 V

к управляемой

цепи

НЗ

коричневый

Meguna ®

Company

черный

оранжевый (0,5 мм2)

Стоп-сигнал

(max 120 W)

белый

синий

+12 V

концевик двери

водителя

освещение

салона

к концевикам

остальных дверей

+12 V

вариант 1

вариант 2

желтый

красный (0,5 мм2)

черный (0,5 мм2)

+12 V DC

корпус (–)

зажигание (+)

выключатель педали тормоза (+)

выключатель педали тормоза (–)

выход (+) к стоп-сигналу

сенсор

выход (–) к реле

блокировки (НЗ)

выход (–) к реле

блокировки (НР)

белый

выключатель педали тормоза (–)

синий

Стоп-сигнал

(max 120 W)

выход (+) к стоп-сигналу

оранжевый (0,5 mm2)

вариант 2

вариант 1

+ 12 V

к концевикам остальных дверей

концевик двери водителя

освещение

салона

+ 12 V

Схема подключения СФИНКС™ 1.7m

НР

к управляемой цепи

+ 12 V

НЗ

к управляемой цепи

+ 12 V

выход (–) к реле

блокировки (НР)

выход (–) к реле

блокировки (НЗ)

сенсор

черный

зажигание (+)

выключатель педали тормоза (+)

фиолетовый

корпус (–)

+ 12 V DC

серый

коричневый

желтый

черный (0,5 mm2)

красный (0,5 mm2)

Meguna ®

#### Company

###### СФИНКС™ 1.7m

СФИНКС™  1.7m

НЗ реле – H-type

НР реле – H-type

3 сек

3 сек

установки по умолчанию

10 сек

высокая чувствительность

звуковой сигнал

режима VALET

НЗ – S

НР – S

НЗ – H

НР – S

НЗ – S

НР – H

тип блокировки двигателя

звуковые сигналы соответствующих

уровней чувствительности

15 секунд

средняя

низкая