| Напряжение питания 7 − 20 V Технические характеристики Ток потребления 3 mA Ток выхода к реле блокировки не более 0,7 А Максимальная мощность ламп стоп-сигнала 80 W Максимальный ток выхода управления замком капота 15 А Рабочие температуры − 400 … + 1050С |  | Иммобилайзер model No. СФИНКС™ 1.8 Operating instructions (RU) Гарантийные обязательства Мы предоставляем Вам гарантию продолжительностью 3 года с момента приобретения иммобилайзера при соблюдении условий эксплуатации. Данный продукт произведен с максимальной тщательностью в соответствии с международными стандартами качества и подвергается обязательному тестированию. Если, тем не менее, у Вас возникли проблемы, обращайтесь по месту установки или продажи иммобилайзера. Назначение Иммобилайзер Сфинкс 1.8 (С1.8) – высокоэффективное средство защиты автомобиля от угона. Сфинкс 1.8 имеет понятный для пользователя принцип управления и за счет наличия в своей конструкции датчика ускорения с программируемой чувствительностью фирмы Analog Devices самый совершенный на сегодняшний день алгоритм блокировки двигателя с имитацией неисправности. Особенность иммобилайзера − наличие встроенного датчика наклона, контролирующего изменение положения автомобиля на стоянке и значительно расширяющего функции охранного комплекса по защите автомобиля. Сфинкс 1.8 может использоваться как самостоятельно, так и в составе любого охранного комплекса. Принцип действия При несанкционированном запуске (Сфинкс 1.8 находится в режиме охраны) двигатель будет работать сколь угодно долго на неподвижной машине. После попытки тронуться с места загорятся стоп-сигналы автомобиля, и иммобилайзер заблокирует двигатель. В С1.8 используются две независимые блокировки двигателя – нормально замкнутая (НЗ) и нормально разомкнутая (НР), имеющих разный алгоритм действия: после того, как С1.8 заглушит двигатель, НЗ блокировка снимается через 5 секунд независимо от положения ключа зажигания, что обеспечивает невозможность нахождения блокируемой цепи; НР блокировка блокирует двигатель до выключения зажигания либо снятия С1.8 с охраны. В течение 5-ти секунд после глушения иммобилайзером двигателя снять с охраны С1.8 невозможно! Через 30 секунд после выключения зажигания активизируется датчик наклона, контролирующий изменение положения автомобиля на стоянке. |
| --- | --- | --- |
| Постановка С1.8 в режим охраны С1.8 ставится в режим охраны автоматически через 10 секунд после выключения зажигания. При этом прозвучит короткий звуковой сигнал, подтверждая, что система вошла в режим охраны. Снятие С1.8 с охраны Для снятия С1.8 с охраны необходимо до или после включения зажигания до начала движения автомобиля нажать на педаль тормоза (подать "+" на белый провод или "–" на синий провод иммобилайзера (см. схему подключения)) и затем не отпуская ее коснуться рукой сенсора, пока не прозвучит 2 коротких звуковых сигнала, подтверждающих снятие С1.8 с охраны. Если снятие с охраны производится до включения зажигания, то зажигание необходимо включить не позже чем через 10 секунд после снятия с охраны. Иначе С1.8 автоматически переходит в режим охраны, о чем оповестит короткий звуковой сигнал. В С1.8 применена защита от попыток угонщика разблокировать иммобилайзер. После 3-х попыток угона (3 раза сработали блокировки двигателя) снять с охраны С1.8 можно будет только через 4 минуты при условии выключенного зажигания. Если в течение 4-х минут включалось зажигание, снималась клемма с аккумулятора, то отсчет 4-х минутного интервала времени начинается сначала. Технический режим (режим VALET) Если Вы оставляете автомобиль на СТО, введите иммобилайзер в технический режим работы. В режиме VALET иммобилайзер не блокирует двигатель и после каждого включения зажигания на выходе управления замком капота формируется импульс длительностью 0,8 секунды для открытия капота. Вход в технический режим Снять С1.8 с охраны. При включенном зажигании удерживать педаль тормоза и сенсор в течение 10-ти секунд, пока не прозвучит 4 коротких звуковых сигнала, подтверждающих вход в технический режим. При отключении аккумулятора автомобиля технический режим сохраняется. Выход из технического режима Снять С1.8 с охраны (нажать на педаль тормоза и затем не отпуская ее коснуться рукой сенсора, пока не прозвучит 2 коротких звуковых сигнала). Защита от насильственного угона − Anti-Hi-Jack Иммобилайзер поддерживает пассивный тип режима Anti-Hi-Jack – автоматическая активизация режима при открытии или закрытии водительской двери автомобиля. Суть алгоритма работы режима Anti-Hi-Jack заключается в следующем: После открытия или закрытия водительской двери при включенном зажигании и снятом С1.8 с охраны активизируется режим Anti-Hi-Jack, о действии которого оповестит короткий звуковой сигнал сразу после начала движения. Через 10 секунд после начала движения начнут мигать стоп-сигналы, и одновременно будет происходить периодическая кратковременная блокировка двигателя с постепенным увеличением времени глушения. Примерно через 10 секунд после начала этого процесса стоп-сигналы загорятся непрерывно, и иммобилайзер окончательно заглушит двигатель: НЗ реле заблокирует двигатель на 5 секунд, НР реле – до выключения зажигания или снятия с охраны. Если при программировании выбран жесткий тип блокировки (H-type), то через 20 секунд после начала движения двигатель заблокируется без предварительного кратковременного глушения. Дополнительные функции системы Управление замком капота С1.8 может работать совместно с любым электромеханическим замком капота, для блокировки которого используется сигнал автосигнализации при постановке ее в режим охраны. Открытие капота с помощью иммобилайзера С1.8 Снять С1.8 с охраны. При включенном зажигании удерживать педаль тормоза и сенсор в течение 5-ти секунд, пока не прозвучит звуковой сигнал подтверждения открытия капота; при этом на выходе управления замком капота сформируется импульс длительностью 0,8 секунды. Датчик наклона Встроенный датчик наклона позволяет контролировать изменение положения автомобиля на стоянке (раскачивание, поднятие с помощью домкрата, буксировка и т.д.). Активизация датчика происходит через 30 секунд после выключения зажигания автомобиля. При попытке изменить положение автомобиля иммобилайзер каждые 3 секунды в течение времени воздействия на автомобиль будет выдавать импульс длительностью 1,2 секунды. Чувствительность датчика программируется (см. Программирование иммобилайзера). В зависимости от инсталляции иммобилайзера в качестве выхода датчика наклона можно использовать один из выходов к реле блокировки (НЗ или НР), либо выход управления замком капота (см. Программирование иммобилайзера). Выбранный выход датчика наклона подключается ко входу сигнализации. |  | Программирование иммобилайзера (рекомендуется выполнять специалистам) С1.8 позволяет путем программирования адаптировать систему под конкретный автомобиль. Изменяемые функции иммобилайзера: Тип блокировки двигателя в режиме Anti-Hi-Jack безопасный тип (S-type) – периодическая кратковременная блокировка двигателя с постепенным увеличением времени глушения; жесткий тип (H-type) – С1.8 через 20 секунд после начала движения заблокирует двигатель без предварительного кратковременного глушения. Для реле НЗ и НР можно задать различные режимы срабатывания блокировки (S или H-type) Чувствительность датчика ускорения По сигналу с датчика ускорения иммобилайзер определяет момент начала движения автомобиля. Выход датчика наклона В качестве выхода датчика можно использовать один из выходов к реле блокировки (НЗ или НР), либо выход управления замком капота. Чувствительность датчика наклона Вход в режим программирования Снять С1.8 с охраны. При включенном зажигании удерживать педаль тормоза и сенсор в течение 30-ти секунд, пока не прозвучит 2 длинных звуковых сигнала, подтверждающих вход в режим программирования. Программирование типа блокировки двигателя в режиме Anti-Hi-Jack Подать на фиолетовый провод минус. Выбор типа блокировки осуществляется кратковременной подачей минуса на вход выключатель педали тормоза (−). При этом прозвучит 1, 2, 3 или 4 звуковых сигнала, соответствующих необходимому типу блокировки. Программирование чувствительности датчика ускорения Выбор выхода датчика наклона Программирование чувствительности датчика наклона Выход из режима программирования Выключить зажигание. Прозвучит длинный звуковой сигнал подтверждения. С1.8 войдет в режим «снят с охраны». Установка и подключение С1.8 СФИНКС 1.8 может устанавливаться в любом подходящем месте, исключающем попадание влаги, воздействие высоких температур и т.д. Рекомендуется располагать С1.8 в горизонтальной плоскости в соответствии со стрелками (изображены на корпусе С1.8), указывающих возможное направление движения автомобиля. Красный (0,5 мм2) − + 12V DС Черный (0,5 мм2) − корпус (−) Желтый − зажигание (+) Этот провод подсоединяется к проводу от замка зажигания, на котором имеется + 12V при ключе зажигания в положении "ВКЛ", и напряжение 0V при ключе зажигания в положении "ВЫКЛ". Зеленый (0,5 мм2) − выход (−) управления замком капота Белый / красный (0,5 мм2) − выход (+) к стоп-сигналу Синий − выключатель педали тормоза (−) Белый − выключатель педали тормоза (+) Применение синего или белого провода определяется конкретным вариантом управления иммобилайзером (способ управления − нажать на тормоз (т.е. белый провод подключен к выключателю педали тормоза) и коснуться сенсора − лишь один из возможных вариантов). Черный − сенсор Подключается к винту или небольшому металлическому элементу салона автомобиля, не имеющих контакта с корпусом автомобиля. Не рекомендуется увеличивать длину сенсорного провода более чем в 2 раза (увеличение длины приводит к уменьшению чувствительности сенсора). Фиолетовый − вход от концевика водительской двери Подключается по любому представленному варианту (вариант 1 или 2). Коричневый − выход (−) к нормально замкнутому реле блокировки (НЗ реле) Серый − выход (−) к нормально разомкнутому реле блокировки (НР реле) |

# Text boxes

Operating instructions (RU)       Meguna ® Company

Technology  of  Perfect  Defence

установка по умолчанию

желтый

низкая

средняя

высокая чувствительность

звуковые сигналы соответствующих уровней чувствительности

Подать на фиолетовый провод +12V.

Выбор чувствительности осуществляется кратковременной подачей +12V на вход выключатель педали тормоза (+).

установка по умолчанию

сигналы, соответствующие выбранному выходу датчика наклона

выход управления  замком капота

выход реле  НР

выход реле  НЗ

нет

выхода

звуковые сигналы соответствующего типа блокировки

Подать на фиолетовый провод +12V.

Необходимый выход выбирается кратковременной подачей минуса на вход выключатель педали тормоза (−).

Подать на фиолетовый провод минус.

Выбор чувствительности осуществляется кратковременной подачей +12V на вход выключатель педали тормоза (+).

установка по умолчанию

низкая

средняя

высокая чувствительность

установка по умолчанию

звуковые сигналы соответствующих уровней чувствительности

НЗ – S

НР – S

НЗ – H

НР – S

НЗ реле – H-type

НР реле – H-type

НЗ – S

НР – H

сигнал подтверждения

входа в режим программирования

технический

режим

сигнал открытия

капота

20 секунд

5 сек

™

красный (0,5 мм2)

зеленый (0,5 мм2)

5 сек

Made in Belarus

###### СФИНКС™ 1.8

Стоп-сигнал

(max 80 W)

серый

коричневый

фиолетовый

черный

Сфинкс 1.8    схема подключения

Meguna ® Company

Режим Anti-Hi-Jack выключается снятием с охраны иммобилайзера С1.8 в любой момент до либо через 5 секунд после окончательной остановки двигателя.

Сверхмалые габариты, позволяющие спрятать С1.8  даже в жгуте проводов.

Уникальный алгоритм имитации неисправности двигателя.

Отсутствие индикатора работы иммобилайзера, создающее трудности для его обнаружения.

Две независимые блокировки двигателя (НЗ и НР).

Только правильные действия по снятию с охраны С1.8 подтверждаются звуковым сигналом.

Электронный режим "VALET". Самокалибрующийся сенсор.

Защита от попыток угонщика разблокировать иммобилайзер.

Эффективная защита от насильственного угона автомобиля – режим Anti-Hi-Jack (реализован безопасный алгоритм остановки автомобиля).

Программируемый тип блокировки в режиме Anti-Hi-Jack, адаптация к любому автомобилю.

Управление  замком капота (ver. А – капот блокирован при движении автомобиля,  ver. В − снятие блокировки капота при включении  зажигания и снятии  С1.8 с охраны).

Встроенный датчик наклона автомобиля.

Исключительная надежность иммобилайзера обеспечивается самой передовой элементной базой на основе микроконтроллера фирмы MicroCHIP® и современной SMD–технологией производства.

технология совершенной защиты

version А

белый

синий

белый / красный (0,5 мм2)

черный (0,5 мм2)

+12 V DC

корпус (()

зажигание (+)

выход (() управления замком капота

выход (+) к стоп-сигналу

t = 0,8 s

Iн < 15 A

сенсор

выключатель педали тормоза (+)

выключатель педали тормоза (()

вариант 2

+ 12 V

вариант 1

выход (−) к реле

блокировки (НР)

к концевикам остальных дверей

концевик

двери водителя

освещение

салона

выход (−) к реле

блокировки (НЗ)

+ 12 V

+ 12 V

НР

к управляемой цепи

к управляемой цепи

НЗ

+ 12 V