| Назначение и принцип действия Автомобильный компаратор напряжения (MVC) служит для управления включением дополнительных нагрузок в бортовой сети автомобиля при достижении порогового напряжения (например, подключение дополнительного аккумулятора аудио/видео комплекса). В состав MVC входит 2 компаратора: «быстрого» реагирования (время реакции составляет около 0,2 секунды) и «медленного» реагирования (время реакции - 1,5 минуты). При достижении порогового значения напряжения включения на выходе «быстрого» реагирования (выход 1) низкий уровень появится через 0,2-0,3 секунды, и одновременно загорится красный LED-индикатор. На выходе «медленного» реагирования (выход 2) низкий уровень появится через 80-100 секунд, и включится зеленый LED-индикатор. При уменьшении напряжения до напряжения выключения компаратора (на 0,4 V меньше напряжения включения) выход 1 выключится через 0,2-0,3 секунды, а выход 2 – через 15 секунд. Гарантийные обязательства Мы предоставляем Вам гарантию продолжительностью 3 года с момента приобретения устройства при соблюдении условий эксплуатации. Данный продукт произведен с максимальной тщательностью в соответствии с международными стандартами качества и подвергается обязательному тестированию. Если, тем не менее, у Вас возникли проблемы, обращайтесь по месту установки или продажи компаратора. |  | Назначение и принцип действия Автомобильный компаратор напряжения (MVC) служит для управления включением дополнительных нагрузок в бортовой сети автомобиля при достижении порогового напряжения (например, подключение дополнительного аккумулятора аудио/видео комплекса). В состав MVC входит 2 компаратора: «быстрого» реагирования (время реакции составляет около 0,2 секунды) и «медленного» реагирования (время реакции - 1,5 минуты). При достижении порогового значения напряжения включения на выходе «быстрого» реагирования (выход 1) низкий уровень появится через 0,2-0,3 секунды, и одновременно загорится красный LED-индикатор. На выходе «медленного» реагирования (выход 2) низкий уровень появится через 80-100 секунд, и включится зеленый LED-индикатор. При уменьшении напряжения до напряжения выключения компаратора (на 0,4 V меньше напряжения включения) выход 1 выключится через 0,2-0,3 секунды, а выход 2 – через 15 секунд. Гарантийные обязательства Мы предоставляем Вам гарантию продолжительностью 3 года с момента приобретения устройства при соблюдении условий эксплуатации. Данный продукт произведен с максимальной тщательностью в соответствии с международными стандартами качества и подвергается обязательному тестированию. Если, тем не менее, у Вас возникли проблемы, обращайтесь по месту установки или продажи компаратора. |
| --- | --- | --- |
| Назначение и принцип действия Автомобильный компаратор напряжения (MVC) служит для управления включением дополнительных нагрузок в бортовой сети автомобиля при достижении порогового напряжения (например, подключение дополнительного аккумулятора аудио/видео комплекса). В состав MVC входит 2 компаратора: «быстрого» реагирования (время реакции составляет около 0,2 секунды) и «медленного» реагирования (время реакции - 1,5 минуты). При достижении порогового значения напряжения включения на выходе «быстрого» реагирования (выход 1) низкий уровень появится через 0,2-0,3 секунды, и одновременно загорится красный LED-индикатор. На выходе «медленного» реагирования (выход 2) низкий уровень появится через 80-100 секунд, и включится зеленый LED-индикатор. При уменьшении напряжения до напряжения выключения компаратора (на 0,4 V меньше напряжения включения) выход 1 выключится через 0,2-0,3 секунды, а выход 2 – через 15 секунд. Гарантийные обязательства Мы предоставляем Вам гарантию продолжительностью 3 года с момента приобретения устройства при соблюдении условий эксплуатации. Данный продукт произведен с максимальной тщательностью в соответствии с международными стандартами качества и подвергается обязательному тестированию. Если, тем не менее, у Вас возникли проблемы, обращайтесь по месту установки или продажи компаратора. |  | Назначение и принцип действия Автомобильный компаратор напряжения (MVC) служит для управления включением дополнительных нагрузок в бортовой сети автомобиля при достижении порогового напряжения (например, подключение дополнительного аккумулятора аудио/видео комплекса). В состав MVC входит 2 компаратора: «быстрого» реагирования (время реакции составляет около 0,2 секунды) и «медленного» реагирования (время реакции - 1,5 минуты). При достижении порогового значения напряжения включения на выходе «быстрого» реагирования (выход 1) низкий уровень появится через 0,2-0,3 секунды, и одновременно загорится красный LED-индикатор. На выходе «медленного» реагирования (выход 2) низкий уровень появится через 80-100 секунд, и включится зеленый LED-индикатор. При уменьшении напряжения до напряжения выключения компаратора (на 0,4 V меньше напряжения включения) выход 1 выключится через 0,2-0,3 секунды, а выход 2 – через 15 секунд. Гарантийные обязательства Мы предоставляем Вам гарантию продолжительностью 3 года с момента приобретения устройства при соблюдении условий эксплуатации. Данный продукт произведен с максимальной тщательностью в соответствии с международными стандартами качества и подвергается обязательному тестированию. Если, тем не менее, у Вас возникли проблемы, обращайтесь по месту установки или продажи компаратора. |
| Установка и подключение таходатчика Компаратор MVC может устанавливаться в любом подходящем месте, исключающем попадание влаги, воздействие высоких температур и т.д. Схема подключения Технические характеристики Напряжение питания 7 − 20 V Ток потребления 3 ma Ток выхода 1 и выхода 2 1 A Рабочие температуры - 400…+ 1050 С Напряжение включения компаратора 13,2 – 13,3 V Напряжение выключения компаратора 12,8 – 12,9 V Задержка включения выхода 1 0,1 – 0,2 с Задержка выключения выхода 1 0,1 – 0,2 с Задержка включения выхода 2 80 – 100 с Задержка выключения выхода 2 13 – 15 с Выделенные параметры компаратора могут быть изменены под заказ. |  | Установка и подключение таходатчика Компаратор MVC может устанавливаться в любом подходящем месте, исключающем попадание влаги, воздействие высоких температур и т.д. Схема подключения Технические характеристики Напряжение питания 7 − 20 V Ток потребления 3 ma Ток выхода 1 и выхода 2 1 A Рабочие температуры - 400…+ 1050 С Напряжение включения компаратора 13,2 – 13,3 V Напряжение выключения компаратора 12,8 – 12,9 V Задержка включения выхода 1 0,1 – 0,2 с Задержка выключения выхода 1 0,1 – 0,2 с Задержка включения выхода 2 80 – 100 с Задержка выключения выхода 2 13 – 15 с Выделенные параметры компаратора могут быть изменены под заказ. |
| Установка и подключение таходатчика Компаратор MVC может устанавливаться в любом подходящем месте, исключающем попадание влаги, воздействие высоких температур и т.д. Схема подключения Технические характеристики Напряжение питания 7 − 20 V Ток потребления 3 ma Ток выхода 1 и выхода 2 1 A Рабочие температуры - 400…+ 1050 С Напряжение включения компаратора 13,2 – 13,3 V Напряжение выключения компаратора 12,8 – 12,9 V Задержка включения выхода 1 0,1 – 0,2 с Задержка выключения выхода 1 0,1 – 0,2 с Задержка включения выхода 2 80 – 100 с Задержка выключения выхода 2 13 – 15 с Выделенные параметры компаратора могут быть изменены под заказ. |  | Установка и подключение таходатчика Компаратор MVC может устанавливаться в любом подходящем месте, исключающем попадание влаги, воздействие высоких температур и т.д. Схема подключения Технические характеристики Напряжение питания 7 − 20 V Ток потребления 3 ma Ток выхода 1 и выхода 2 1 A Рабочие температуры - 400…+ 1050 С Напряжение включения компаратора 13,2 – 13,3 V Напряжение выключения компаратора 12,8 – 12,9 V Задержка включения выхода 1 0,1 – 0,2 с Задержка выключения выхода 1 0,1 – 0,2 с Задержка включения выхода 2 80 – 100 с Задержка выключения выхода 2 13 – 15 с Выделенные параметры компаратора могут быть изменены под заказ. |

# Text boxes

оранжевый

черный

LED-индикаторы

MVC

+ 12 V

красный

выход 2 (–)   «медленного» реагирования

зеленый

красный

корпус (–)

выход 1 (–)   «быстрого» реагирования

зеленый

оранжевый

черный

LED-индикаторы

MVC

+ 12 V

красный

выход 2 (–)   «медленного» реагирования

зеленый

красный

корпус (–)

выход 1 (–)   «быстрого» реагирования

зеленый

оранжевый

черный

LED-индикаторы

MVC

+ 12 V

красный

выход 2 (–)   «медленного» реагирования

зеленый

красный

корпус (–)

выход 1 (–)   «быстрого» реагирования

зеленый

оранжевый

черный

LED-индикаторы

MVC

выход 2 (–)   «медленного» реагирования

зеленый

красный

корпус (–)

выход 1 (–)   «быстрого» реагирования

зеленый

+ 12 V

красный

Meguna ® Company

www.meguna.ru

meguna@mail.ru

Motor Voltage Comparator

Автомобильный компаратор напряжения

Copyright © 2010 MEGUNA

Все права защищены

™

Meguna ® Company

www.meguna.ru

meguna@mail.ru

Motor Voltage Comparator

Автомобильный компаратор напряжения

Copyright © 2010 MEGUNA

Все права защищены

™

Meguna ® Company

www.meguna.ru

meguna@mail.ru

Motor Voltage Comparator

Автомобильный компаратор напряжения

Copyright © 2010 MEGUNA

Все права защищены

™

Meguna ® Company

www.meguna.ru

meguna@mail.ru

Motor Voltage Comparator

Автомобильный компаратор напряжения

Copyright © 2010 MEGUNA

Все права защищены

™