| Схема подключения Расположение перемычек: Для включения множителей необходимо удалить соответствующие им перемычки. Гарантийные обязательства Мы предоставляем Вам гарантию продолжительностью 2 года с момента приобретения таймера при соблюдении условий эксплуатации. Данный продукт произведен с максимальной тщательностью в соответствии с международными стандартами качества и подвергается обязательному тестированию. Если, тем не менее, у Вас возникли проблемы, обращайтесь по месту установки или продажи. |  | Пример Технические характеристики Общие сведения Таймер Т6R представляет собой многофункциональное устройство, позволяющее реализовать различные временные характеристики выходного сигнала. Функциональный тип таймера выбирается с помощью перемычек А и В, расположенных с двух сторон устройства. Необходимые временные интервалы длительности и задержки выходного сигнала задаются перемычками 2, 3, 4 и 5, представляющих собой множители базового времени То. Множители со стороны перемычки А обозначены как ×2 ×3 ×4 ×5 Множители со стороны перемычки В обозначены как ×2 ×3 ×4 ×5 Для включения множителей необходимо удалить соответствующие им перемычки. |
| --- | --- | --- |
| Схема подключения Расположение перемычек: Для включения множителей необходимо удалить соответствующие им перемычки. Гарантийные обязательства Мы предоставляем Вам гарантию продолжительностью 2 года с момента приобретения таймера при соблюдении условий эксплуатации. Данный продукт произведен с максимальной тщательностью в соответствии с международными стандартами качества и подвергается обязательному тестированию. Если, тем не менее, у Вас возникли проблемы, обращайтесь по месту установки или продажи. |  | Пример Технические характеристики Общие сведения Таймер Т6R представляет собой многофункциональное устройство, позволяющее реализовать различные временные характеристики выходного сигнала. Функциональный тип таймера выбирается с помощью перемычек А и В, расположенных с двух сторон устройства. Необходимые временные интервалы длительности и задержки выходного сигнала задаются перемычками 2, 3, 4 и 5, представляющих собой множители базового времени То. Множители со стороны перемычки А обозначены как ×2 ×3 ×4 ×5 Множители со стороны перемычки В обозначены как ×2 ×3 ×4 ×5 Для включения множителей необходимо удалить соответствующие им перемычки. |
| Функции таймера Т6R Возможны следующие варианты: Формирователь импульса заданной длительности Пример Формирователь импульса заданной длительности с задержкой Пример |  | Формирователь задержки появления выходного сигнала Пример Формирователь задержки появления и окончания выходного сигнала Пример Генератор прямоугольных импульсов Для получения генератора необходимо подключить входы/выходы таймера по одному из представленных вариантов: Включение Rн обязательно (реле, лампа, резистор сопротивлением 100 Ом ÷ 2 кОм). Подача на вход «блокировка» соответствующего потенциала останавливает генерацию. |
| Функции таймера Т6R Возможны следующие варианты: Формирователь импульса заданной длительности Пример Формирователь импульса заданной длительности с задержкой Пример |  | Формирователь задержки появления выходного сигнала Пример Формирователь задержки появления и окончания выходного сигнала Пример Генератор прямоугольных импульсов Для получения генератора необходимо подключить входы/выходы таймера по одному из представленных вариантов: Включение Rн обязательно (реле, лампа, резистор сопротивлением 100 Ом ÷ 2 кОм). Подача на вход «блокировка» соответствующего потенциала останавливает генерацию. |

# Text boxes

t

выход (-)

Rн

выход (+)

Длительность импульса:

Ти =  То  ×2  ×3  ×4  ×5

Длительность паузы:

Тп =  То   ×2  ×3  ×4  ×5

Тп

Ти

t

Rн

Uвых

вход (+)

Т6R

блокировка (-)

вход (+)

вход (-)

+12 V

вход (-)

выход (-)

Т6R

блокировка (+)

выход (+)

Состояние перемычек А и В

А – замкнута             В – разомкнута

Пусть имеется таймер Т6R с То = 1 сек. Для получения выходного сигнала с Тзп = 2 сек. и Тзо = 3 сек. необходимо удалить перемычки ×2 и ×3 со стороны А и В соответственно: Тзп = 1сек×2 = 2 сек., Тзо = 1сек×3 = 3 сек.

Тзо

t

функция Reset

Подача на вход импульса в течение времени Тзо приводит к сбросу таймера в исходное состояние.

Uвых

t

Тзп

Uвх

А – разомкнута          В – разомкнута

Длительность задержки появления выходного сигнала определяется по формуле:

Тзп =  То  ×2  ×3  ×4  ×5

Длительность задержки окончания выходного сигнала определяется по формуле:

Тзо =  То   ×2  ×3  ×4  ×5

Состояние перемычек А и В

Пусть имеется таймер Т6R с То = 1 сек. Для получения выходного сигнала, задержанного относительно входного на 24 секунды, необходимо удалить перемычки ×2, ×3 и ×4 со стороны А:  1сек × 2 × 3 × 4 = 24 секунды.

Множители, устанавливаемые

перемычками со стороны А

Базовое время

Uвых

Тзп

+ 12 V DC

корпус

вход (–)

вход (+)

выход (–)

выход (+)

А

2

3

4

5

В

2

3

4

5

Перемычка А и соответствующие ей множители   ×2   ×3   ×4   ×5

Перемычка В и соответствующие ей множители   ×2  ×3  ×4  ×5

Таймер

Meguna ® Company

А

2

3

4

5

В

2

3

4

5

Перемычка А и соответствующие ей множители   ×2   ×3   ×4   ×5

Перемычка В и соответствующие ей множители   ×2  ×3  ×4  ×5

красный

черный

зеленый

желтый

коричневый

белый

Таймер

Meguna ® Company

Тзад

t

t

Uвх

Длительность задержки появления выходного сигнала определяется по формуле:

Тзп = То  ×2  ×3  ×4  ×5

А – разомкнута	В – замкнута

t

Длительность задержки появления выходного сигнала определяется по формуле:

Тзп = То  ×2  ×3  ×4  ×5

Напряжение питания

Ток потребления

Ток выхода (+)

Ток выхода (–)

Рабочие температуры

Пусть имеется таймер Т6R с То = 1 сек. Для получения выходного импульса с длительностью 15 секунд необходимо удалить перемычки ×3 и ×5 со стороны А: 1сек × 3 × 5 = 15 секунд.

Длительность выходного импульса определяется по формуле:

Твых = То  ×2  ×3  ×4  ×5

Uвых

t

Uвх

t

t

Uвх

t

Твых

А – замкнута             В – разомкнута

Состояние перемычек А и В

Базовое время

Множители, устанавливаемые

перемычками со стороны А

R

Пусть имеется таймер Т6R с То = 1 сек. Для получения выходного сигнала с Тзп = 2 сек. и Тзо = 3 сек. необходимо удалить перемычки ×2 и ×3 со стороны А и В соответственно: Тзп = 1сек×2 = 2 сек., Тзо = 1сек×3 = 3 сек.

Тзп

Тзо

t

Uвых

t

Длительность задержки появления выходного сигнала определяется по формуле:

Тзп =  То  ×2  ×3  ×4  ×5

Длительность задержки окончания выходного сигнала определяется по формуле:

Тзо =  То   ×2  ×3  ×4  ×5

Uвх

А – разомкнута          В – разомкнута

Состояние перемычек А и В

Пусть имеется таймер Т6R с То = 1 сек. Для получения выходного сигнала, задержанного относительно входного на 24 секунды, необходимо удалить перемычки ×2, ×3 и ×4 со стороны А:  1сек × 2 × 3 × 4 = 24 секунды.

+ 12 V DC

корпус

вход (–)

вход (+)

выход (–)

выход (+)

А

2

3

4

5

В

2

3

4

5

Перемычка А и соответствующие ей множители   ×2   ×3   ×4   ×5

Перемычка В и соответствующие ей множители   ×2  ×3  ×4  ×5

Таймер

Meguna ® Company

А

2

3

4

5

В

2

3

4

5

Перемычка А и соответствующие ей множители   ×2   ×3   ×4   ×5

Перемычка В и соответствующие ей множители   ×2  ×3  ×4  ×5

красный

черный

зеленый

желтый

коричневый

белый

Таймер

Meguna ® Company

Тзад

А

2

3

4

5

™

- Уникальная функциональная насыщенность устройства.

- Цифровая точность задаваемых временных интервалов.

- Широкий выбор базового времени *.

- Высокая надежность элементной базы на основе микроконтроллера фирмы MicroCHIP ® и прогрессивная технология производства.

- Гарантийный срок  – 2 года с момента приобретения устройства.

*

###### Базовое время  То

60

минут

10

минут

1

минута

10

секунд

1

секунда

0,1

секунды

красный

черный

зеленый

желтый

коричневый

белый

+ 12 V DC

корпус

вход (–)

вход (+)

выход (–)

выход (+)

###### Digital Service System                         model No.

Таймер              T6 Reset             Meguna

R

™

Uвых

Uвх

А – разомкнута	В – замкнута

Тзп

Твых

А – замкнута	В – замкнута

Состояние перемычек А и В

Базовое время

Множители, устанавливаемые

перемычками со стороны А

Перемычка В и соответствующие ей множители   ×2  ×3  ×4  ×5

Состояние перемычек А и В

Пусть имеется таймер Т6R с То = 1 сек. Для получения выходного импульса с длительностью 10 секунд и задержкой на 6 секунд необходимо удалить перемычки ×2 и ×5 со стороны А (1сек × 2 × 5 = 10  секунд) и перемычки ×2 и ×3 со стороны В (1сек × 2 × 3 = 6 секунд).

Множители, устанавливаемые

перемычками со стороны В

Длительность выходного импульса определяется по формуле:

Твых =  То  ×2  ×3  ×4  ×5

Длительность задержки выходного импульса определяется по формуле:

Тзад =  То   ×2  ×3  ×4  ×5

Перемычка А и соответствующие ей множители   ×2   ×3   ×4   ×5

Тзад

В

2

3

4

5

Uвых

Таймер              T6 Reset             Meguna

###### Digital Service System                         model No.

0,1

секунды

1

секунда

10

секунд

1

минута

10

минут

60

минут

###### Базовое время  То

- Уникальная функциональная насыщенность устройства.

- Цифровая точность задаваемых временных интервалов.

- Широкий выбор базового времени *.

- Высокая надежность элементной базы на основе микроконтроллера фирмы MicroCHIP ® и прогрессивная технология производства.

- Гарантийный срок  – 2 года с момента приобретения устройства.

* только под заказ.

9 – 20 V

5 mA

не более 0,5 А

не более 0,5 А

- 400…+ 850 С

Напряжение питания

Ток потребления

Ток выхода (+)

Ток выхода (–)

Рабочие температуры

+ 12 V DC

корпус

вход (–)

вход (+)

выход (–)

выход (+)

красный

черный

зеленый

желтый

коричневый

белый

Перемычка В и соответствующие ей множители   ×2  ×3  ×4  ×5

Перемычка А и соответствующие ей множители   ×2   ×3   ×4   ×5

В

2

3

4

5

А

2

3

4

5

Тзад

функция Reset

Подача на вход второго импульса в течение времени Тзад+Твых приводит к сбросу таймера в исходное состояние.

t

Множители, устанавливаемые

перемычками со стороны В

Uвых

t

Uвх

Длительность выходного импульса определяется по формуле:

Твых =  То  ×2  ×3  ×4  ×5

Длительность задержки выходного импульса определяется по формуле:

Тзад =  То   ×2  ×3  ×4  ×5

А – замкнута             В – разомкнута

Состояние перемычек А и В

Пусть имеется таймер Т6R с То = 1 сек. Для получения выходного импульса с длительностью 15 секунд необходимо удалить перемычки ×3 и ×5 со стороны А: 1сек × 3 × 5 = 15 секунд.

Твых

t

функция Reset

Подача на вход второго импульса в течение времени Твых приводит к сбросу таймера в исходное состояние.

Uвых

t

Uвх

Длительность выходного импульса определяется по формуле:

Твых = То  ×2  ×3  ×4  ×5

Базовое время

Множители, устанавливаемые

перемычками со стороны А

А – замкнута	В – замкнута

Состояние перемычек А и В

А – замкнута             В – разомкнута

Состояние перемычек А и В

Т6R

вход (+)

выход (+)

вход (-)

блокировка (+)

Rн

Rн

блокировка (-)

вход (+)

выход (-)

вход (-)

Т6R

+12 V

Длительность импульса:

Ти =  То  ×2  ×3  ×4  ×5

Длительность паузы:

Тп =  То   ×2  ×3  ×4  ×5

Ти

Uвых

t

Тп

выход (-)

выход (+)

Состояние перемычек А и В

Твых

функция Reset

Подача на вход второго импульса в течение времени Твых приводит к сбросу таймера в исходное состояние.

функция Reset

Подача на вход второго импульса в течение времени Тзад+Твых приводит к сбросу таймера в исходное состояние.

9 – 20 V

5 mA

не более 0,5 А

не более 0,5 А

- 400…+ 850 С

функция Reset

Подача на вход импульса в течение времени Тзо приводит к сбросу таймера в исходное состояние.

А – разомкнута	В – замкнута

Длительность задержки появления выходного сигнала определяется по формуле:

Тзп = То  ×2  ×3  ×4  ×5

Uвх

t

+ 12 V DC

корпус

вход (–)

вход (+)

выход (–)

выход (+)

А

2

3

4

5

В

2

3

4

5

Перемычка А и соответствующие ей множители   ×2   ×3   ×4   ×5

Перемычка В и соответствующие ей множители   ×2  ×3  ×4  ×5

Таймер

Meguna ® Company

А

2

3

4

5

В

2

3

4

5

Перемычка А и соответствующие ей множители   ×2   ×3   ×4   ×5

Перемычка В и соответствующие ей множители   ×2  ×3  ×4  ×5

красный

черный

зеленый

желтый

коричневый

белый

Таймер

Meguna ® Company

Тзад

Тзп

Uвых

Базовое время

Множители, устанавливаемые

перемычками со стороны А

Пусть имеется таймер Т6R с То = 1 сек. Для получения выходного сигнала, задержанного относительно входного на 24 секунды, необходимо удалить перемычки ×2, ×3 и ×4 со стороны А:  1сек × 2 × 3 × 4 = 24 секунды.

Состояние перемычек А и В

Длительность задержки появления выходного сигнала определяется по формуле:

Тзп =  То  ×2  ×3  ×4  ×5

Длительность задержки окончания выходного сигнала определяется по формуле:

Тзо =  То   ×2  ×3  ×4  ×5

А – разомкнута          В – разомкнута

Uвх

Тзп

t

Uвых

функция Reset

Подача на вход импульса в течение времени Тзо приводит к сбросу таймера в исходное состояние.

t

Тзо

Пусть имеется таймер Т6R с То = 1 сек. Для получения выходного сигнала с Тзп = 2 сек. и Тзо = 3 сек. необходимо удалить перемычки ×2 и ×3 со стороны А и В соответственно: Тзп = 1сек×2 = 2 сек., Тзо = 1сек×3 = 3 сек.

А – замкнута             В – разомкнута

Состояние перемычек А и В

выход (+)

блокировка (+)

Т6R

выход (-)

вход (-)

+12 V

вход (-)

вход (+)

блокировка (-)

Т6R

вход (+)

Uвых

Rн

t

Ти

Тп

Длительность импульса:

Ти =  То  ×2  ×3  ×4  ×5

Длительность паузы:

Тп =  То   ×2  ×3  ×4  ×5

выход (+)

Rн

выход (-)

Пусть имеется таймер Т6R с То = 1 сек. Для получения выходного импульса с длительностью 10 секунд и задержкой на 6 секунд необходимо удалить перемычки ×2 и ×5 со стороны А (1сек × 2 × 5 = 10  секунд) и перемычки ×2 и ×3 со стороны В (1сек × 2 × 3 = 6 секунд).