| www.meguna.ru Таймер управления замком капота / багажника Model No. Т8 LOCK Meguna ® Company Назначение и принцип действия Таймер Т8 LOCK – электронное устройство, обеспечивающее функцию сенсорного управления замком капота или багажника автомобиля. Для открытия замка капота/багажника необходимо нажать на педаль тормоза (подать "+" на белый провод или "−" на синий провод таймера (см. схему подключения)) и не отпуская ее коснуться рукой сенсора, пока не прозвучит короткий звуковой сигнал, подтверждающий открытие замка. При этом на выходе управления сформируется импульс длительностью 0,8 секунды. Управление замком можно производить: А ( при включенном зажигании; В ( при выключенном зажигании; С ( независимо от положения ключа зажигания. Вариант управления (А, В или С) задается путем программирования таймера (см. Программирование таймера). Программирование таймера Для выбора варианта управления необходимо независимо от положения ключа зажигания нажать на педаль тормоза и не отпуская ее коснуться рукой сенсора. Удерживать сенсор и педаль тормоза до тех пор, пока не прозвучит 1, 2 или 3 длинных звуковых сигнала, соответствующих необходимому варианту управления (см. рисунок). Гарантийные обязательства Мы предоставляем Вам гарантию продолжительностью 2 года с момента приобретения таймера при соблюдении условий эксплуатации. Данный продукт произведен с максимальной тщательностью в соответствии с международными стандартами качества и подвергается обязательному тестированию. Если, тем не менее, у Вас возникли проблемы, обращайтесь по месту установки или продажи. |  | www.meguna.ru Таймер управления замком капота / багажника Model No. Т8 LOCK Meguna ® Company Назначение и принцип действия Таймер Т8 LOCK – электронное устройство, обеспечивающее функцию сенсорного управления замком капота или багажника автомобиля. Для открытия замка капота/багажника необходимо нажать на педаль тормоза (подать "+" на белый провод или "−" на синий провод таймера (см. схему подключения)) и не отпуская ее коснуться рукой сенсора, пока не прозвучит короткий звуковой сигнал, подтверждающий открытие замка. При этом на выходе управления сформируется импульс длительностью 0,8 секунды. Управление замком можно производить: А ( при включенном зажигании; В ( при выключенном зажигании; С ( независимо от положения ключа зажигания. Вариант управления (А, В или С) задается путем программирования таймера (см. Программирование таймера). Программирование таймера Для выбора варианта управления необходимо независимо от положения ключа зажигания нажать на педаль тормоза и не отпуская ее коснуться рукой сенсора. Удерживать сенсор и педаль тормоза до тех пор, пока не прозвучит 1, 2 или 3 длинных звуковых сигнала, соответствующих необходимому варианту управления (см. рисунок). Гарантийные обязательства Мы предоставляем Вам гарантию продолжительностью 2 года с момента приобретения таймера при соблюдении условий эксплуатации. Данный продукт произведен с максимальной тщательностью в соответствии с международными стандартами качества и подвергается обязательному тестированию. Если, тем не менее, у Вас возникли проблемы, обращайтесь по месту установки или продажи. |
| --- | --- | --- |
| www.meguna.ru Таймер управления замком капота / багажника Model No. Т8 LOCK Meguna ® Company Назначение и принцип действия Таймер Т8 LOCK – электронное устройство, обеспечивающее функцию сенсорного управления замком капота или багажника автомобиля. Для открытия замка капота/багажника необходимо нажать на педаль тормоза (подать "+" на белый провод или "−" на синий провод таймера (см. схему подключения)) и не отпуская ее коснуться рукой сенсора, пока не прозвучит короткий звуковой сигнал, подтверждающий открытие замка. При этом на выходе управления сформируется импульс длительностью 0,8 секунды. Управление замком можно производить: А ( при включенном зажигании; В ( при выключенном зажигании; С ( независимо от положения ключа зажигания. Вариант управления (А, В или С) задается путем программирования таймера (см. Программирование таймера). Программирование таймера Для выбора варианта управления необходимо независимо от положения ключа зажигания нажать на педаль тормоза и не отпуская ее коснуться рукой сенсора. Удерживать сенсор и педаль тормоза до тех пор, пока не прозвучит 1, 2 или 3 длинных звуковых сигнала, соответствующих необходимому варианту управления (см. рисунок). Гарантийные обязательства Мы предоставляем Вам гарантию продолжительностью 2 года с момента приобретения таймера при соблюдении условий эксплуатации. Данный продукт произведен с максимальной тщательностью в соответствии с международными стандартами качества и подвергается обязательному тестированию. Если, тем не менее, у Вас возникли проблемы, обращайтесь по месту установки или продажи. |  | www.meguna.ru Таймер управления замком капота / багажника Model No. Т8 LOCK Meguna ® Company Назначение и принцип действия Таймер Т8 LOCK – электронное устройство, обеспечивающее функцию сенсорного управления замком капота или багажника автомобиля. Для открытия замка капота/багажника необходимо нажать на педаль тормоза (подать "+" на белый провод или "−" на синий провод таймера (см. схему подключения)) и не отпуская ее коснуться рукой сенсора, пока не прозвучит короткий звуковой сигнал, подтверждающий открытие замка. При этом на выходе управления сформируется импульс длительностью 0,8 секунды. Управление замком можно производить: А ( при включенном зажигании; В ( при выключенном зажигании; С ( независимо от положения ключа зажигания. Вариант управления (А, В или С) задается путем программирования таймера (см. Программирование таймера). Программирование таймера Для выбора варианта управления необходимо независимо от положения ключа зажигания нажать на педаль тормоза и не отпуская ее коснуться рукой сенсора. Удерживать сенсор и педаль тормоза до тех пор, пока не прозвучит 1, 2 или 3 длинных звуковых сигнала, соответствующих необходимому варианту управления (см. рисунок). Гарантийные обязательства Мы предоставляем Вам гарантию продолжительностью 2 года с момента приобретения таймера при соблюдении условий эксплуатации. Данный продукт произведен с максимальной тщательностью в соответствии с международными стандартами качества и подвергается обязательному тестированию. Если, тем не менее, у Вас возникли проблемы, обращайтесь по месту установки или продажи. |
| Технический режим Если Вы оставляете автомобиль на СТО, введите таймер в технический режим работы (в этом режиме после каждого включения зажигания Т8 будет формировать без звукового подтверждения импульс открытия замка капота/багажника). Вход в технический режим При включенном зажигании нажать на педаль тормоза и не отпуская ее коснуться сенсора. Удерживать тормоз и сенсор в течение 5-ти секунд, пока не прозвучит 4 коротких звуковых сигнала, подтверждающих вход в технический режим. При отключении аккумулятора автомобиля технический режим сохраняется. В техническом режиме сохраняется функция сенсорного открытия замка капота/багажника. Выход из технического режима При включенном зажигании удерживать педаль тормоза и сенсор в течение 5-ти секунд, пока не прозвучит 2 коротких звуковых сигнала, подтверждающих выход из технического режима (при этом Т8 сформирует импульс открытия замка). Установка и подключение таймера Таймер может устанавливаться в любом подходящем месте, исключающем попадание влаги, воздействие высоких температур и т.д. Красный – + 12V DС Серый – корпус (–) Желтый – зажигание (+) Этот провод подсоединяется к проводу от замка зажигания, на котором имеется + 12V при ключе зажигания в положении "ВКЛ", и напряжение 0V при ключе зажигания в положении "ВЫКЛ". Синий − выключатель педали тормоза (−) Белый − выключатель педали тормоза (+) Применение синего или белого провода определяется конкретным вариантом управления таймером (способ управления − нажать на тормоз (т.е. белый провод подключен к выключателю педали тормоза) и коснуться сенсора − лишь один из возможных вариантов). Черный – сенсор Подключается к винту или небольшому металлическому элементу салона автомобиля, не имеющих контакта с корпусом автомобиля. Коричневый – выход управления (–) замком капота / багажника Технические характеристики Напряжение питания 9 − 18 V Ток потребления 7 mA Ток выхода управления замком, не более 0,5 А Рабочие температуры - 400…+ 850 С |  | Установка и подключение таймера Таймер может устанавливаться в любом подходящем месте, исключающем попадание влаги, воздействие высоких температур и т.д. Красный – + 12V DС Серый – корпус (–) Желтый – зажигание (+) Этот провод подсоединяется к проводу от замка зажигания, на котором имеется + 12V при ключе зажигания в положении "ВКЛ", и напряжение 0V при ключе зажигания в положении "ВЫКЛ". Синий − выключатель педали тормоза (−) Белый − выключатель педали тормоза (+) Применение синего или белого провода определяется конкретным вариантом управления таймером (способ управления − нажать на тормоз (т.е. белый провод подключен к выключателю педали тормоза) и коснуться сенсора − лишь один из возможных вариантов). Черный – сенсор Подключается к винту или небольшому металлическому элементу салона автомобиля, не имеющих контакта с корпусом автомобиля. Коричневый – выход управления (–) замком капота / багажника Технические характеристики Напряжение питания 9 − 18 V Ток потребления 7 mA Ток выхода управления замком, не более 0,5 А Рабочие температуры - 400…+ 850 С |
| Установка и подключение таймера Таймер может устанавливаться в любом подходящем месте, исключающем попадание влаги, воздействие высоких температур и т.д. Красный – + 12V DС Серый – корпус (–) Желтый – зажигание (+) Этот провод подсоединяется к проводу от замка зажигания, на котором имеется + 12V при ключе зажигания в положении "ВКЛ", и напряжение 0V при ключе зажигания в положении "ВЫКЛ". Синий − выключатель педали тормоза (−) Белый − выключатель педали тормоза (+) Применение синего или белого провода определяется конкретным вариантом управления таймером (способ управления − нажать на тормоз (т.е. белый провод подключен к выключателю педали тормоза) и коснуться сенсора − лишь один из возможных вариантов). Черный – сенсор Подключается к винту или небольшому металлическому элементу салона автомобиля, не имеющих контакта с корпусом автомобиля. Коричневый – выход управления (–) замком капота / багажника Технические характеристики Напряжение питания 9 − 18 V Ток потребления 7 mA Ток выхода управления замком, не более 0,5 А Рабочие температуры - 400…+ 850 С |  | Установка и подключение таймера Таймер может устанавливаться в любом подходящем месте, исключающем попадание влаги, воздействие высоких температур и т.д. Красный – + 12V DС Серый – корпус (–) Желтый – зажигание (+) Этот провод подсоединяется к проводу от замка зажигания, на котором имеется + 12V при ключе зажигания в положении "ВКЛ", и напряжение 0V при ключе зажигания в положении "ВЫКЛ". Синий − выключатель педали тормоза (−) Белый − выключатель педали тормоза (+) Применение синего или белого провода определяется конкретным вариантом управления таймером (способ управления − нажать на тормоз (т.е. белый провод подключен к выключателю педали тормоза) и коснуться сенсора − лишь один из возможных вариантов). Черный – сенсор Подключается к винту или небольшому металлическому элементу салона автомобиля, не имеющих контакта с корпусом автомобиля. Коричневый – выход управления (–) замком капота / багажника Технические характеристики Напряжение питания 9 − 18 V Ток потребления 7 mA Ток выхода управления замком, не более 0,5 А Рабочие температуры - 400…+ 850 С |

# Text boxes

выход управления  (−)

сенсор

зажигание (+)

корпус (−)

+ 12 V DC

Meguna ® Company

коричневый

черный

белый

синий

желтый

серый

красный

Таймер Т8 LOCK

выключатель педали тормоза (+)

выключатель педали тормоза (−)

установка по умолчанию

звуковые сигналы соответствующего варианта

10 секунд

Вариант А  (  при включенном зажигании

Вариант В  (  при выключенном зажигании

Вариант С  (  независимо от положения ключа зажигания

Вариант С

Вариант В

Вариант А

Digital Service System

™

3 секунды

3 секунды

установка по умолчанию

звуковые сигналы соответствующего варианта

10 секунд

Вариант А  (  при включенном зажигании

Вариант В  (  при выключенном зажигании

Вариант С  (  независимо от положения ключа зажигания

™

Digital Service System

3 секунды

3 секунды

установка по умолчанию

звуковые сигналы соответствующего варианта

10 секунд

Вариант С

Вариант В

Вариант А

Digital Service System

™

Вариант А  (  при включенном зажигании

Вариант В  (  при выключенном зажигании

Вариант С  (  независимо от положения ключа зажигания

Вариант С

установка по умолчанию

звуковые сигналы соответствующего варианта

3 секунды

10 секунд

Вариант А  (  при включенном зажигании

Вариант В  (  при выключенном зажигании

Вариант С  (  независимо от положения ключа зажигания

Вариант В

Вариант С

Вариант В

Вариант А

3 секунды

Meguna ® Company

коричневый

выход управления  (−)

черный

сенсор

белый

выключатель педали тормоза (+)

синий

выключатель педали тормоза (−)

желтый

зажигание (+)

серый

корпус (−)

красный

+ 12 V DC

Таймер Т8

Вариант А

Digital Service System

™

3 секунды

3 секунды

красный

Таймер Т8

выключатель педали тормоза (+)

выключатель педали тормоза (−)

серый

желтый

синий

белый

черный

коричневый

Meguna ® Company

+ 12 V DC

корпус (−)

зажигание (+)

сенсор

выход управления  (−)

выключатель педали тормоза (−)

выключатель педали тормоза (+)

Таймер Т8

красный

серый

желтый

синий

белый

черный

коричневый

Meguna ® Company

+ 12 V DC

корпус (−)

зажигание (+)

сенсор

выход управления  (−)