| Назначение и принцип действия Бесконтактный сенсор CLS – электронное изделие, позволяющее дистанционно управлять различными устройствами путем приближения руки к сенсору. Уверенная работа сенсора сохраняется через любой диэлектрик (пластик, стекло, дерево и др.). Для возможности инсталляции сенсора в различных приложениях предусмотрены два варианта исполнения: CLS – выход сенсора активен на время нахождения руки в зоне действия сенсора (но не более 1 минуты (см. Автоматическая калибровка)). CLS-trigger – выход сенсора включается/выключается кратковременным приближением руки в зону действия сенсора. Особенностью сенсора является наличие свойства автоматической калибровки в зависимости от внешних условий. Рекомендуется использовать бесконтактный сенсор CLS совместно с иммобилайзерами Сфинкс™ для повышения скрытности установки сенсорного контакта путем простого соединения между собой проводов сенсор иммобилайзера и выход бесконтактного сенсора. Автоматическая калибровка Калибровка позволяет компенсировать влияние на работоспособность сенсора находящихся в зоне действия сенсора предметов. Калибровка сенсора под конкретные внешние условия осуществляется автоматически после включения питания. В случае возникновения на время более одной минуты в зоне действия подключенного к питанию сенсора какого-либо предмета, который вызовет его сработку, сенсор перекалибруется (перестанет «видеть» посторонний предмет, выход сенсора выключится) и опять будет готов «видеть» руку с максимальной чувствительностью. |  | Назначение и принцип действия Бесконтактный сенсор CLS – электронное изделие, позволяющее дистанционно управлять различными устройствами путем приближения руки к сенсору. Уверенная работа сенсора сохраняется через любой диэлектрик (пластик, стекло, дерево и др.). Для возможности инсталляции сенсора в различных приложениях предусмотрены два варианта исполнения: CLS – выход сенсора активен на время нахождения руки в зоне действия сенсора (но не более 1 минуты (см. Автоматическая калибровка)). CLS-trigger – выход сенсора включается/выключается кратковременным приближением руки в зону действия сенсора. Особенностью сенсора является наличие свойства автоматической калибровки в зависимости от внешних условий. Рекомендуется использовать бесконтактный сенсор CLS совместно с иммобилайзерами Сфинкс™ для повышения скрытности установки сенсорного контакта путем простого соединения между собой проводов сенсор иммобилайзера и выход бесконтактного сенсора. Автоматическая калибровка Калибровка позволяет компенсировать влияние на работоспособность сенсора находящихся в зоне действия сенсора предметов. Калибровка сенсора под конкретные внешние условия осуществляется автоматически после включения питания. В случае возникновения на время более одной минуты в зоне действия подключенного к питанию сенсора какого-либо предмета, который вызовет его сработку, сенсор перекалибруется (перестанет «видеть» посторонний предмет, выход сенсора выключится) и опять будет готов «видеть» руку с максимальной чувствительностью. |
| --- | --- | --- |
| Назначение и принцип действия Бесконтактный сенсор CLS – электронное изделие, позволяющее дистанционно управлять различными устройствами путем приближения руки к сенсору. Уверенная работа сенсора сохраняется через любой диэлектрик (пластик, стекло, дерево и др.). Для возможности инсталляции сенсора в различных приложениях предусмотрены два варианта исполнения: CLS – выход сенсора активен на время нахождения руки в зоне действия сенсора (но не более 1 минуты (см. Автоматическая калибровка)). CLS-trigger – выход сенсора включается/выключается кратковременным приближением руки в зону действия сенсора. Особенностью сенсора является наличие свойства автоматической калибровки в зависимости от внешних условий. Рекомендуется использовать бесконтактный сенсор CLS совместно с иммобилайзерами Сфинкс™ для повышения скрытности установки сенсорного контакта путем простого соединения между собой проводов сенсор иммобилайзера и выход бесконтактного сенсора. Автоматическая калибровка Калибровка позволяет компенсировать влияние на работоспособность сенсора находящихся в зоне действия сенсора предметов. Калибровка сенсора под конкретные внешние условия осуществляется автоматически после включения питания. В случае возникновения на время более одной минуты в зоне действия подключенного к питанию сенсора какого-либо предмета, который вызовет его сработку, сенсор перекалибруется (перестанет «видеть» посторонний предмет, выход сенсора выключится) и опять будет готов «видеть» руку с максимальной чувствительностью. |  | Назначение и принцип действия Бесконтактный сенсор CLS – электронное изделие, позволяющее дистанционно управлять различными устройствами путем приближения руки к сенсору. Уверенная работа сенсора сохраняется через любой диэлектрик (пластик, стекло, дерево и др.). Для возможности инсталляции сенсора в различных приложениях предусмотрены два варианта исполнения: CLS – выход сенсора активен на время нахождения руки в зоне действия сенсора (но не более 1 минуты (см. Автоматическая калибровка)). CLS-trigger – выход сенсора включается/выключается кратковременным приближением руки в зону действия сенсора. Особенностью сенсора является наличие свойства автоматической калибровки в зависимости от внешних условий. Рекомендуется использовать бесконтактный сенсор CLS совместно с иммобилайзерами Сфинкс™ для повышения скрытности установки сенсорного контакта путем простого соединения между собой проводов сенсор иммобилайзера и выход бесконтактного сенсора. Автоматическая калибровка Калибровка позволяет компенсировать влияние на работоспособность сенсора находящихся в зоне действия сенсора предметов. Калибровка сенсора под конкретные внешние условия осуществляется автоматически после включения питания. В случае возникновения на время более одной минуты в зоне действия подключенного к питанию сенсора какого-либо предмета, который вызовет его сработку, сенсор перекалибруется (перестанет «видеть» посторонний предмет, выход сенсора выключится) и опять будет готов «видеть» руку с максимальной чувствительностью. |
| Установка и подключение сенсора Сенсор может устанавливаться в любом подходящем месте, исключающем попадание влаги, воздействие высоких температур и т.д., согласно приведенному ниже рисунку. Напряжение питания 7 − 20 V Ток потребления 2 ma Ток выхода 1 A Рабочие температуры - 400…+ 1050 С Максимальная дальность действия сенсора* 1 – 1,5 см * Под заказ возможно изготовление сенсора с дальностью действия до 5-ти сантиметров. Гарантийные обязательства Мы предоставляем Вам гарантию продолжительностью 3 года с момента приобретения сенсора при соблюдении условий эксплуатации. Данный продукт произведен с максимальной тщательностью в соответствии с международными стандартами качества и подвергается обязательному тестированию. Если, тем не менее, у Вас возникли проблемы, обращайтесь по месту установки или продажи иммобилайзера. |  | Установка и подключение сенсора Сенсор может устанавливаться в любом подходящем месте, исключающем попадание влаги, воздействие высоких температур и т.д., согласно приведенному ниже рисунку. Напряжение питания 7 − 20 V Ток потребления 2 ma Ток выхода 1 A Рабочие температуры - 400…+ 1050 С Максимальная дальность действия сенсора* 1 – 1,5 см * Под заказ возможно изготовление сенсора с дальностью действия до 5-ти сантиметров. Гарантийные обязательства Мы предоставляем Вам гарантию продолжительностью 3 года с момента приобретения сенсора при соблюдении условий эксплуатации. Данный продукт произведен с максимальной тщательностью в соответствии с международными стандартами качества и подвергается обязательному тестированию. Если, тем не менее, у Вас возникли проблемы, обращайтесь по месту установки или продажи иммобилайзера. |
| Установка и подключение сенсора Сенсор может устанавливаться в любом подходящем месте, исключающем попадание влаги, воздействие высоких температур и т.д., согласно приведенному ниже рисунку. Напряжение питания 7 − 20 V Ток потребления 2 ma Ток выхода 1 A Рабочие температуры - 400…+ 1050 С Максимальная дальность действия сенсора* 1 – 1,5 см * Под заказ возможно изготовление сенсора с дальностью действия до 5-ти сантиметров. Гарантийные обязательства Мы предоставляем Вам гарантию продолжительностью 3 года с момента приобретения сенсора при соблюдении условий эксплуатации. Данный продукт произведен с максимальной тщательностью в соответствии с международными стандартами качества и подвергается обязательному тестированию. Если, тем не менее, у Вас возникли проблемы, обращайтесь по месту установки или продажи иммобилайзера. |  | Установка и подключение сенсора Сенсор может устанавливаться в любом подходящем месте, исключающем попадание влаги, воздействие высоких температур и т.д., согласно приведенному ниже рисунку. Напряжение питания 7 − 20 V Ток потребления 2 ma Ток выхода 1 A Рабочие температуры - 400…+ 1050 С Максимальная дальность действия сенсора* 1 – 1,5 см * Под заказ возможно изготовление сенсора с дальностью действия до 5-ти сантиметров. Гарантийные обязательства Мы предоставляем Вам гарантию продолжительностью 3 года с момента приобретения сенсора при соблюдении условий эксплуатации. Данный продукт произведен с максимальной тщательностью в соответствии с международными стандартами качества и подвергается обязательному тестированию. Если, тем не менее, у Вас возникли проблемы, обращайтесь по месту установки или продажи иммобилайзера. |

# Text boxes

Copyright © 2009 MEGUNA

Все права защищены

contactless  sensor

Бесконтактный сенсор

Meguna ® Company

www.meguna.ru

meguna@mail.ru

™

красный

черный

зеленый

+12 V DC

корпус (–)

выход (–)

Схема подключения сенсора

зона действия сенсора

сенсор

скотч двухсторонний

диэлектрик

Способ крепления сенсора

Поверхность, на которую устанавливается сенсор, для надежного крепления рекомендуется обработать ацетоном.

дальность действия сенсора

CLS

Технические характеристики

Технические характеристики

CLS

дальность действия сенсора

Поверхность, на которую устанавливается сенсор, для надежного крепления рекомендуется обработать ацетоном.

Способ крепления сенсора

диэлектрик

скотч двухсторонний

сенсор

зона действия сенсора

Схема подключения сенсора

model No.   CLS

CLS-t

черный

красный

Технические характеристики

CLS

дальность действия сенсора

Поверхность, на которую устанавливается сенсор, для надежного крепления рекомендуется обработать ацетоном.

Способ крепления сенсора

диэлектрик

скотч двухсторонний

сенсор

зона действия сенсора

Схема подключения сенсора

выход (–)

корпус (–)

+12 V DC

зеленый

Способ крепления сенсора

диэлектрик

скотч двухсторонний

сенсор

зона действия сенсора

Схема подключения сенсора

выход (–)

корпус (–)

+12 V DC

зеленый

выход (–)

корпус (–)

+12 V DC

зеленый

черный

красный

Технические характеристики

CLS

дальность действия сенсора

Поверхность, на которую устанавливается сенсор, для надежного крепления рекомендуется обработать ацетоном.

черный

красный

model No.   CLS

CLS-t

Copyright © 2009 MEGUNA

Все права защищены

contactless  sensor

Бесконтактный сенсор

Meguna ® Company

www.meguna.ru

meguna@mail.ru

™

model No.   CLS

CLS-t

Copyright © 2009 MEGUNA

Все права защищены

contactless  sensor

Бесконтактный сенсор

Meguna ® Company

www.meguna.ru

meguna@mail.ru

™

model No.   CLS

CLS-t

Copyright © 2009 MEGUNA

Все права защищены

contactless  sensor

Бесконтактный сенсор

Meguna ® Company

www.meguna.ru

meguna@mail.ru

™